# [Laboratorio] FA: RK6006-C - Características

Descarga del programa para el PC, el driver y el manual de la fuente / Manual / Driver / Software para PC / Aplicación para móvil

- Accesorio completo
  - Fuente de alimentación estabilizada.
  - Viene con carcasa, fuente de alimentación previa a la etapa, cable de salida y cable de comunicación.
  - Tamaño del artículo: 115*178*51 mm / 4,53*7,01*2.01 in
  - Material: Plástico.
- Rangos
  - Voltaje de entrada: 100 - 120 V / 200 - 240 V.
  - Voltaje de salida: 0 - 60 V.
  - Corriente de salida: 0 - 6 A.
  - Potencia de salida: 360 W.
- Pantalla LCD
  - Tamaño: Pantalla LCD de 1,54 pulgadas.
  - Cambio de estilo de pantalla: El sistema muestra por defecto el estilo clásico y girando el potenciómetro de codificación se cambia.
  - Color personalizado: Admite 15 colores para combinar y configurar libremente, después de personalizar el color, puede activar el interruptor de personalización de color para que surta efecto.
- Comunicación exterior. Bloqueo automático de botones de la carcasa durante la comunicación.
  - PC. Control desde el ordenador mediante USB para monitorear y configurar la fuente. Compatible con Windows versiones 7 a 10.
  - Teléfono móvil. Control por Bluetooth. Compatible con el sistema iOS 10,0-16,0 y el sistema Android 5,0-12,0.
- Protecciones
  - Protecciones contra sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura y limitaciones de potencia.
  - Cuando el valor de OCP sea mayor que el valor de V-SET o I-SET, la salida se pondrá a cero automáticamente.
  - Protecciones contra sobretemperatura: temperatura del sistema > 90 °C.
  - Encendido del ventilador de refrigeración cuando V salida > 40 V ó I salida > 4 A ó Temperatura del sistema > 45 ºC.
  - Apagado del ventilador de refrigeración cuando V salida < 40 V y I salida < 3,9 A y Temperatura del sistema < 45 ºC.
- Actualización de Firmware
  - Admite actualizaciones de firmware para garantizar que el producto se actualice y optimice constantemente para obtener nuevas funciones y mejorar la utilidad del producto.
  - El firmware se puede actualizar en modo normal, si no funciona normalmente, debe ingresar al modo de arranque para actualizar el firmware.
- Otras especificaciones
  - Ajuste de voltaje de salida y resolución de lectura: 0,01 V.
  - Configuración de corriente de salida y resolución de lectura: 0.001 A.
  - Ajuste de voltaje de salida y precisión de lectura: ±(0.3% + 3 palabras).
  - Ajuste de corriente de salida y precisión de lectura: ± (0.5% + 5 palabras).
  - Rizado de salida típico: 100 mVpp.
  - Tiempo de respuesta del modo de voltaje constante: 2 ms (carga 0.1 A - 5 A).
  - Tasa de ajuste de carga en modo de voltaje constante: ±(0.1% + 2 palabras).
  - Tasa de ajuste de carga en modo de corriente constante: ±(0.1% + 3 palabras).
  - Rangos de grabación de capacidad: 0-9999.99 Ah.
  - Rangos de registro de energía: 0-9999,99 Wh.
  - Error estadístico de capacidad y energía: ± 2%.
  - Temperatura de funcionamiento: -10 °C - 40 °C.