# [Anycubic 4max Pro] Especificaciones técnicas
## Impresión
- Tecnología de: FDM, Modelado de deposición fundida
- Tamaño de impresión: 270 mm (L) × 205 (W) × 205 mm (H)
- Resolución de la capa: 0.05-0.3 mm
- Precisión de posicionamiento X/Y/Z : 0.01 / 0.0125 / 0.00125 mm
- Número de extrusores: 1
- Diámetro de boquilla/ filamento: 0.4 mm / 1.75 mm
- Velocidad de impresión: 20 ~ 80 mm / s (recomendado 50 mm / s)
- Materiales admitidos: PLA, ABS, HIPS, Madera, etc.
- Entrada: 110V / 220V AC, 50 / 60Hz
## Temperatura
- Rangos de funcionamiento:
  - Temperatura ambiente: 8 ℃ - 40℃
  - Humedad ambiente: 20% - 50%
- Temperatura operativa del extrusor: máximo 260 ℃
- Temperatura operativa de la cama de impresión: máximo 100 ℃
## Software
- Slicer: Cura, Smplify3D, Repetier-HOST
- Formatos de entrada del software: .STL, .OBJ, .JPG, .PNG
- Formato de salida del software: GCode
- Conectividad: Tarjeta de memoria; Cable de datos
## Dimensiones
- Medidas: 454 mm * 466 mm * 410 mm
- Peso neto: ~18.2kg
## Enlaces
- Anycubic
- Youtube
  - Anycubic Launched New 3D Printer 4Max Pro!!!
  - Unboxing and setup
  - Leveling